Уважаемый специалист,

Подключение должен производить только квалифицированный электрик.

Перед началом работ, убедитесь в том, что питание на подводящий кабель от щита отключено.

Прочитайте внимательно инструкцию по подключению перед началом работ. Это предотвратит возможные ошибки или повреждение оборудования.

Если у Вас возникают сложности по подключению, обратитесь к Продавцу оборудования.

Не авторизированные изменения или модификация пульта управления не допустимы в целях безопасности.

Информация по безопасности.

Перед включением пульта управления к электрокаменке и установки времени (времени, через которое каменка включится) убедитесь в том, чтобы не было предметов наверху электрокаменки.

Пульт управления ASV 3-15 регулирует температуру внутри сауны в диапазоне 50-125 (С.

Вы можете подключать электрокаменки с максимальной мощностью 15 кВт, т.е. 5 кВт на одну фазу.

- Подготовка к подключению пульта управления. [ 1 ]

Пульт управления крепится на внешней стороне парильного помещения.

ВНИМАНИЕ – Повреждение устройства:

Пульт управления защищен от брызг воды (защита IP24). Тем не менее, пульт управления не должен контактировать с водой. Установка пульта должна производиться в сухом месте. Температура помещения не более 40 (С, влажность не более 95%.

1.Внутренний замок 5 аккуратно нажмите отверткой и  откройте  крышку  лицевой  панели 6.

2.Вкрутите шуруп длиной 16 мм для верхнего отверстия, и не закручивайте его до стены на расстояние 7 мм. Повесьте нижнюю часть пульта 4.

- ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ. [ 2 ] [ 6 ]

1.Подведите провода датчика температуры FI с термопредохранителем через отверстие 6 нижней части 1, и в соответствии со схемой подключения [6], подключите к клемнику 3.

ВНИМАНИЕ – Повреждение устройства:

Вы можете подключать электрокаменки с максимальной мощностью 15 кВт, т.е. 5 кВт на одну фазу. Дополнительная нагрузка может подключаться через блок коммутации приобретенный дополнительно.

2.Подведите кабель от каменки через отверстие 8 нижней части 1, и подключите  в соответствии со схемой подключения [6], к клемнику 7(РЕ), 12 (N,W,V,U).

Подведите питающий кабель от щита через отверстие 9 и подключите в соответствии со схемой подключения [6], к клемнику 7(РЕ), 12 (N,L1,L2,L3).

3.Подведите кабель от светильника (светильников) через отверстие 10 нижней части 1, и подключите  в соответствии со схемой подключения [6], к клемнику 7(РЕ), 12 (Li,N).

4.Закрутите два щурупа длиной 20 мм через нижние отверстия 5 нижней части 1.

- ОКОНЧАНИЕ СБОРКИ ПУЛЬТА. [ 3 ] [ 6 ]

1.Установите верхнюю крышку 5 на нижнюю часть 1 начиная сверху под углом, аккуратно закрывайте и защелкните путем нажатия в нижней части.

- ДВЕРНОЙ ДАТЧИК (ОПЦИЯ).

Установите дверной датчик согласно инструкции к нему, или согласно спецификации производителя кабины.

- УСТАНОВКА ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ FI С ТЕРМОПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ. [ 4 ] [ 6 ]

Установите датчик температуры FI с термопредохранителем внутри парильного помещения на расстоянии 15 см от потолка по центру над электрокаменкой, или согласно спецификации производителя кабины.

Датчик FI должен подключаться проводами с термоизоляцией (от 150 (С), поставляемыми в комплекте пульта управления.

На внешней стороне парильного помещения провода могут наращиваться, если необходимо.

ВНИМАНИЕ – Двойная изоляция необходима:

Линии датчика должны проходить отдельно от линий силовых. Линии с одинарной изоляцией должны быть защищены трубой (двойная изоляция).

1.Пропустите два двухжильных провода 5 к месту крепления датчика FI 4.

2.Разделите две половинки 1 датчика FI и подключите к 4-х контактному клемнику на круглой основе 2 согласно схемы [ 6 ].

3.Установите адаптор на кроглой основе 2 в одну из половинок 1, закройте второй половинкой 1 и скрепите 9-ти мм шурупами 3.

4.Прикрепите к стене датчик FI 4 двумя шурупами по центру над электрокаменкой на расстоянии 15 см от потолка или согласно спецификации производителя кабины.

- ПРОВЕРКА.

Проверка должна производиться авторизированным инженером-электриком.

ВНИМАНИЕ – Опасность поражения электрическим током:

Следующая проверка производится под напряжением.

1.Проверьте контакт клемника заземления.

2.Проверьте аварийное отключение электрокаменки путем разрыва цепи датчика температуры и термопредохранителя.

3.Проверьте наличие напряжения на клеммах L1,L2,L3 и U,V,W.

- ЗАМЕНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

ВНИМАНИЕ

Перед открытием крышки пульта управления отключите питание в щите.

1.Откройте верхнюю крышку пульта.

2.Замените предохранитель 13 на новый ( 1 А ).

3.Закройте верхнюю крышку пульта.

- ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ОШИБОК. [ 5 ]

E-F1:	Короткое замыкание или разрыв цепи датчика температуры.

E-24:	Неисправность или разрыв цепи термопредохранителя.

E-P1:	Неисправность потенциометра установки необходимой температуры.

E-51:	Кнопка 7 или 8 заблокирована.

E-52:	Кнопка 7 или 8 заблокирована.

E-53:	Кнопка 7 или 8 заблокирована.

Технические характеристики:

Рабочая температура: -10…+40 (С.

Температура сбережения: -25…+70 (С.

Размеры: 240 х 80 х 220 мм

Тип защиты: IP24 – защита от брызг воды.

Вес: 1250 г.

Номинальное напряжение: ~ 400В; 50/60 Гц; 3-фазное.

Коммутируемая мощность: 3 х 5 кВт (15 кВт)

Регулируемая температура: 50 – 125 (С.

Освещение: 230В; 1А; 200 Вт.

Уважаемый пользователь,

Внимательно прочитайте инструкцию пользователя перед пользованием пультом управления электрокаменкой, это поможет Вам узнать все возможности пульта и предотвратит от возможных неисправностей.

Правильное использование:

Перед включением пульта управления к электрокаменке и установке времени (времени, через которое каменка включится) убедитесь в том, чтобы не было предметов наверху электрокаменки.

Пульт управления ASV 3-15 регулирует температуру внутри сауны в диапазоне 50-125 (С.

Вы можете подключать электрокаменки с максимальной мощностью 15 кВт, т.е. 5 кВт на одну фазу.

- МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.

ВНИМАНИЕ – Повреждение устройства:

Не лейте воду на пульт управления электрокаменкой. Не вытирайте очень мокрой тряпкой. Для чистки, пожалуйста, пользуйтесь слегка увлажненной тряпочкой с использованием легкого мыльного раствора (посудомоечное средство).

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ – Возможное воспламенение:

Перед включением пульта управления к электрокаменке и установке времени (времени, через которое каменка включится) убедитесь в том, чтобы не было предметов наверху электрокаменки.

- ВКЛЮЧЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЯ САУНЫ. [ 5 ]

1.Кнопка 1 включает и выключает освещение сауны.

- УПРАВЛЕНИЕ. [ 5 ]

3.1.Управление без установленного времени.

1.	Нажмите ВКЛ/ВЫКЛ кнопку 2.

Дисплей 4 покажет 00.00 (дисплей мигает)

Светодиод 5 (Управление) – светится.

2.	Нажмите START/STOP кнопку 8.

Электрокаменка начала нагреваться.

Светодиод 3 (Нагрев) – светится.

Значение температуры, измеряемое внутри сауны, показывается на дисплее 4.

3. 	Установите желаемую температуру ручкой потенциометра 6 (Температура) в диапазоне 50-125(С.

4. 	Останов нагрева:

4.1. 	Нажмите START/STOP кнопку 8.

Нагрев прекращается.

Дисплей показывает 00.00 (дисплей мигает)

Светодиод 3 (Нагрев) – не светится.

Пульт готов к установке времени или повторного включения.

  - Нажмите ВКЛ/ВЫКЛ кнопку 2.

Пульт управления электрокаменкой выключен.

3.2.Управление с установкой времени.

1.	Нажмите ВКЛ/ВЫКЛ кнопку 2.

Дисплей 4 покажет 00.00 (дисплей мигает)

Светодиод 5 (Управление) – светится.

ЗАМЕТКА – Ускоренный ввод.

Нажатие и удержание БОЛЬШЕ/МЕНЬШЕ кнопок 7 в течение 5 секунд ускоряет ввод времени.

2.	Использование БОЛЬШЕ/МЕНЬШЕ кнопок 7 вводит желаемое время, например [02:30].

Через 2 часа 30 минут электрокаменка включится (будет нагреваться парильное помещение).

3.	Подтвердите установленное время путем нажатия START/STOP кнопки 8.

Оставшееся время до включения электрокаменки индицируется на дисплее 4 с мигающей точкой.

После истекания установленного времени, начнется нагрев, и на дисплее 4 будет индицироваться текущая температура в сауне.

4.	Установите желаемую температуру ручкой потенциометра 6 (Температура) в диапазоне 50-125(С.

5. 	Останов нагрева:

5.1. 	Нажмите START/STOP кнопку 8.

Нагрев прекращается.

Дисплей показывает 00.00 (дисплей мигает)

Светодиод 3 (Нагрев) – не светится.

Пульт готов к установке времени или повторного включения.

5.2. 	Нажмите ВКЛ/ВЫКЛ кнопку 2.

Пульт управления электрокаменкой выключен.

ЗАМЕТКА:

Время необходимое для разогрева до установленной температуры различно в зависимости от объема сауны и мощности электрокаменки.

ЗАМЕТКА:

Индицируемая температура на дисплее 4 показывает температуру в месте установки датчика температуры. Она может отличаться от температуры в месте непосредственного парения.

- ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИНДИКАЦИЯ ОБ ОШИБКАХ.

4.1.	Автоматическое ограничение времени работы.

Пульт управления автоматически выключает электрокаменку после 6 / 12 часов непрерывной работы (в зависимости от заводской установки).

Для продолжения нажмите START/STOP кнопку 8.

4.2.	Освещение сауны не работает.

Выключите освещение нажатием кнопки 1.

Выключите пульт управления нажатием кнопки 2.

Выключите автоматический выключатель подачи питания на пульт управления электрокаменкой находящийся в электрощите.

Замените лампу в светильнике.

Обратитесь к специалисту, если освещение не работает.

4.3.	Ошибки, индицируемые на дисплее.

Пульт управления электрокаменкой не работает:

1.	Выключите автоматический выключатель подачи питания на пульт управления электрокаменкой находящийся в электрощите.

2.	Обратитесь в сервисную службу или к инженеру-электрику.

Вы можете информировать сервисную службу или инженера-электрика об ошибках, прочитанных на дисплее 4.

Описание ошибок индицируемых на дисплее:

E-F1:	Короткое замыкание или разрыв цепи датчика температуры.

E-24:	Неисправность или разрыв цепи термопредохранителя.

E-P1:	Неисправность потенциометра установки необходимой температуры.

E-51:	Кнопка 7 или 8 заблокирована.

E-52:	Кнопка 7 или 8 заблокирована.

E-53:	Кнопка 7 или 8 заблокирована.